## Slide 1
MANUFACTURING INTELLIGENCE · COURSE DESIGN DEFENSE
面向车间设备运维的
智能故障预警系统
基于孤立森林 · 随机森林 · 特征重要度的 B/S 架构智能运维平台
北华大学 · 机械工程学院
智能制造工程专业
学生姓名：_______________
学 号：_______________
指导教师：_______________
2026 年 9 月
Notes: 各位老师好，我是智能制造工程专业的学生。本次课程设计的题目是"面向车间设备运维的智能故障预警系统"。系统基于SKAB工业水泵数据集，运用孤立森林、随机森林和特征重要度三项课程技术，构建了B/S架构的智能运维平台。下面我将从研究背景、系统设计、核心技术、测试验证等方面进行汇报。

## Slide 2
CONTENTS
汇报大纲
01
研究背景与意义
设备运维痛点 · 研究目标 · 技术路线
02
系统方案设计
B/S 四层架构 · 功能模块 · 数据库设计
03
数据资源构建
SKAB 数据集 · 预处理 · 46669 条入库
04
核心技术实现
孤立森林 · 随机森林 · 特征重要度
05
系统测试与验证
38 个自动化用例 · 业务闭环 · bug 修复
06
总结与展望
AI 使用披露 · 创新点 · 未来方向
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
02 / 13
Notes: 本次汇报分为六个部分：首先介绍研究背景与意义，说明设备运维的痛点和研究目标；然后展示系统方案设计，包括B/S四层架构和功能模块；第三部分介绍数据资源构建，使用SKAB数据集完成46669条数据预处理和入库；第四部分重点讲解三大核心技术的实现；第五部分展示系统测试与验证结果；最后进行总结与展望。

## Slide 3
01 · RESEARCH BACKGROUND
研究背景与意义
传统设备运维模式的三大痛点
01
故障发现滞后
依赖定期巡检和事后维修，故障发生后才响应，导致生产线非计划停机，造成显著经济损失。
02
运维成本偏高
缺乏数据驱动的决策支持，存在过度维护浪费资源或维护不足导致故障的两难问题。
03
根因定位困难
故障发生后无法快速定位诱因，依赖运维人员经验判断，检修时间长、效率低。
研究意义：数据驱动的预测性维护
基于设备多传感器时序数据，运用机器学习算法实现异常检测、故障预测与根因分析，在故障发生前提前预警。
减少非计划停机时间
降低设备运维综合成本
提升设备综合效率（OEE）
辅助运维人员快速定位根因
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
03 / 13
Notes: 传统设备运维主要依赖定期巡检和事后维修，存在三大痛点：故障发现滞后导致非计划停机、运维成本偏高、根因定位困难。本研究的意义在于通过数据驱动的预测性维护，在故障发生前提前预警，辅助运维人员快速定位根因，从而减少停机时间、降低运维成本、提升设备综合效率。

## Slide 4
02 · SYSTEM ARCHITECTURE
系统总体架构
B/S 四层架构 · 表现层 / 业务逻辑层 / 算法层 / 数据层
表现层
前端
设备运维驾驶舱 · 传感器实时监控 · 故障告警管理 · 运维处置记录
HTML / CSS / JavaScript + ECharts 可视化 · 深色工业科技风
业务逻辑层
后端
Flask 框架 · 13 个 RESTful API · 4 个页面路由 · 业务流程编排
扫描→告警→处置→运维记录完整闭环 · 综合预警级别判定
算法层
AI 模型
孤立森林（时序异常检测）· 随机森林（故障预测，准确率 93.04%）
特征重要度（根因分析 Top3 + 运维建议）· 模型 pkl 持久化
数据层
SQLite
4 张核心表：devices（设备）· sensor_data（46669 条传感器时序）· alerts（告警）· maintenance（运维记录）
技术栈
Python 3.9
Flask 3.x
scikit-learn
pandas / numpy
SQLite 3
ECharts 5
HTML / CSS / JS
unittest
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
04 / 13
Notes: 系统采用B/S四层架构。最上层是表现层，包含四个前端页面，使用HTML/CSS/JavaScript和ECharts实现深色工业科技风界面。第二层是业务逻辑层，基于Flask框架提供13个RESTful API，负责业务流程编排，实现扫描到告警到处置到运维记录的完整闭环。第三层是算法层，包含孤立森林异常检测、随机森林故障预测（准确率93.04%）和特征重要度根因分析三大模型。最底层是数据层，使用SQLite存储4张核心表，共46669条传感器时序数据。

## Slide 5
03 · DATA CONSTRUCTION
数据资源构建
SKAB 工业水泵异常检测数据集
来源：Skoltech Anomaly Benchmark（公开数据集）
规模：38 个 CSV 文件，原始 46860 条样本
场景：anomaly-free / valve1 / valve2 / other 四类
传感器：8 路（振动×2、电流、压力、温度、热电偶、电压、流量）
标签：anomaly（0=正常，1=异常）+ fault_type 故障类型
预处理流程（6 步）
① 数据合并：38 个 CSV 合并为单一数据集
② 标签填充：正常工况 anomaly 列填充为 0
③ 时间转换：datetime 统一标准格式，删除无效行
④ 两次去重：全字段去重 + 业务关键字段二次去重
⑤ 缺失值处理：ffill 向前填充 + 均值填充残余缺失
⑥ 排序输出：按时间戳升序，输出 46669 条干净样本
4 台虚拟设备数据分布
设备编号 | 故障场景 | 样本数 | 异常数 | 健康度
PUMP-001 | 正常工况 | 9,401 | 0 | 100%
PUMP-002 | valve1 故障 | 18,162 | 6,309 | 65.3%
PUMP-003 | valve2 故障 | 4,312 | 1,517 | 64.8%
PUMP-004 | other 故障 | 14,794 | 5,415 | 63.4%
合计 | 4 类场景 | 46,669 | 13,241 | 71.6%
数据质量指标
缺失值：0 条
重复行：0 条
时间戳：连续无间断
传感器值：均在合理范围
数据库：SQLite 单文件 5.5MB
入库：4 表关联完整
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
05 / 13
Notes: 数据资源构建使用SKAB公开工业水泵异常检测数据集，包含38个CSV文件、4类故障场景、8路传感器。经过6步预处理流程（数据合并、标签填充、时间转换、两次去重、缺失值处理、排序输出），最终得到46669条干净样本，缺失值和重复行均为0。数据按故障场景映射为4台虚拟设备入库SQLite，其中PUMP-001为正常工况健康度100%，其余3台为故障场景健康度63%-65%。

## Slide 6
04 · CORE TECHNOLOGY 1 / 3
核心技术一：时序异常检测
孤立森林 IsolationForest
算法原理
通过随机划分特征空间构建多棵孤立树（iTree），异常点由于数量少且特征值偏离正常分布，在随机划分中更容易被隔离——从根节点到叶节点的路径长度更短。
计算每个样本的平均路径长度，转化为异常分数（Anomaly Score），越接近 1 越可能是异常。
实现细节
训练数据：仅使用 anomaly=0 的正常工况样本（9401 条）
模型参数：n_estimators=100，contamination=0.05
输入特征：8 路传感器值（振动×2、电流、压力、温度等）
输出：is_anomaly（0=正常，1=异常）+ anomaly_score
模型持久化：anomaly_iforest.pkl（约 1.2MB）
在系统中的作用
单条数据智能诊断的第一环，批量扫描的异常识别引擎。与故障概率联合判定综合预警级别。
综合预警级别判定逻辑
高危 fault_prob ≥ 0.7 或 is_anomaly = 1
自动生成告警，需立即处置
中危 0.4 ≤ fault_prob < 0.7
生成关注告警，建议尽快检查
正常 fault_prob < 0.4 且 is_anomaly = 0
设备运行正常，持续监测
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
06 / 13
Notes: 核心技术一是基于孤立森林的时序异常检测。孤立森林通过随机划分特征空间构建多棵孤立树，异常点由于数量少且特征值偏离正常分布，路径长度更短，异常分数更接近1。本系统仅使用正常工况样本训练模型，n_estimators=100，contamination=0.05，输入8路传感器值，输出是否异常和异常分数。异常检测与故障概率联合判定综合预警级别：故障概率≥0.7或检测为异常判定为高危，0.4到0.7为中危，否则为正常。

## Slide 7
04 · CORE TECHNOLOGY 2 / 3
核心技术二：设备故障预测
随机森林 RandomForest
算法原理
通过 Bootstrap 自助采样生成多个训练子集，每个子集训练一棵决策树，最终通过投票综合所有决策树的预测结果。
通过"树的多样性"降低单棵决策树的过拟合风险，具有较高分类精度、良好抗噪声能力和特征重要度评估能力。
实现细节
输入特征：8 路传感器值 监督信号：anomaly 标签
数据划分：8:2 训练集 / 测试集（37335 / 9334 条）
模型参数：n_estimators=200，random_state=42
输出：fault_label + fault_prob + normal_prob（和为 1）
测试集准确率
93.04%
测试集 9334 条
二分类故障预测
正常 / 异常
混淆矩阵（测试集）
真实\预测 | 预测正常 | 预测异常
真实正常 | 6594 | 92
真实异常 | 558 | 2090
精确率 95.8% · 召回率 78.9% · F1 分数 86.5%
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
07 / 13
Notes: 核心技术二是基于随机森林的设备故障预测。随机森林通过Bootstrap自助采样生成多个训练子集，每个子集训练一棵决策树，最终通过投票综合所有树的预测结果，降低过拟合风险。本系统以8路传感器值为输入特征，anomaly标签为监督信号，按8:2划分训练集和测试集，n_estimators=200。模型在测试集上准确率达93.04%，混淆矩阵显示真正例6594、假正例92、假负例558、真负例2090，精确率95.8%，召回率78.9%，F1分数86.5%。

## Slide 8
04 · CORE TECHNOLOGY 3 / 3
核心技术三：故障根因分析
特征重要度 Feature Importance
算法原理
从训练好的随机森林模型中提取 feature_importances_，通过评估每个特征在所有决策树分裂中带来的不纯度减少量，计算各传感器对故障预测的贡献程度。
贡献度越高的传感器，对故障判定影响越大，可作为故障根因定位依据，结合物理含义生成针对性运维建议。
根因→运维建议映射
振动异常（Accelerometer）→ 检查轴承磨损、叶轮动平衡
电流异常（Current）→ 检查电机负载、绕组绝缘状态
流量异常（Volume Flow Rate）→ 检查管路阀门、叶轮堵塞
温度异常（Temperature）→ 检查冷却系统、润滑状态
压力异常（Pressure）→ 检查管路泄漏、泵腔密封
8 路传感器特征重要度排序
1
振动加速度 1
2
振动加速度 2
3
电机电流
4. 流量 5. 压力 6. 温度
7. 热电偶温度 8. 电机电压
输出：Top3 根因传感器 + 贡献度
结论：中文根因分析 + 针对性运维建议
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
08 / 13
Notes: 核心技术三是基于特征重要度的故障根因分析。从训练好的随机森林模型中提取feature_importances_，评估每路传感器对故障预测的贡献程度，贡献度越高对故障判定影响越大。系统取Top3贡献度最高的传感器作为根因，结合物理含义生成针对性运维建议，如振动异常建议检查轴承磨损、流量异常建议检查管路阀门等。这是智能诊断的最后一环，将算法输出转化为运维人员可操作的建议。

## Slide 9
05 · SYSTEM FUNCTIONS
系统功能展示
深色工业科技风 · 4 个核心页面 · 完整业务闭环
设备运维管理驾驶舱
· 5 项 KPI 指标卡（设备数/数据量/健康率/告警数/高危数）
· 6 类可视化图表（状态环/健康柱/级别饼/趋势/特征重要度/告警流）
· 设备健康档案表（健康度评分/状态标签/未处理告警/跳转监控）
传感器实时监控与诊断
· 3 大仪表盘（健康度/故障概率/异常分数）+ 8 路传感器 gauge 网格
· 4 组时序曲线（渐变面积填充），设备与点数切换
· 三大算法串联智能诊断，Top3 根因进度条 + 运维建议
故障告警管理面板
· 4 项统计卡 + 级别占比环形图 + 告警趋势堆叠柱状图
· 告警列表（10 列完整信息，根因长文本自动换行）
· 设备/状态/级别三维组合筛选，一键扫描，告警处置闭环
运维处置记录
· 3 项统计（累计处置/涉及设备/运维人员，前端 Set 去重）
· 完整运维处置记录表（关联告警 ID/告警内容/处置措施/处理人/时间）
· 告警处置时自动创建运维记录，形成"告警→处置→记录"闭环
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
09 / 13
Notes: 系统包含四个核心页面，采用深色工业科技风界面。第一页是设备运维管理驾驶舱，包含5项KPI指标卡、6类可视化图表和设备健康档案表。第二页是传感器实时监控与诊断，包含3大仪表盘、8路传感器gauge、4组时序曲线和三大算法串联智能诊断。第三页是故障告警管理面板，包含统计卡、级别筛选、趋势图和告警处置功能。第四页是运维处置记录，包含统计和完整处置历史。告警处置时自动创建运维记录，形成完整业务闭环。

## Slide 10
06 · TESTING & VERIFICATION
系统测试与验证
自动化测试用例
38
个用例全部通过
耗时 1.257 秒
测试框架
Python 标准库 unittest
Flask test_client（无需启动服务器）
5 个测试类，覆盖全链路
测试结果
Ran 38 tests in 1.257s
OK — 全部通过
0 失败，0 错误
测试用例分布
测试类 | 用例数 | 覆盖内容
TestDatabase | 7 | 4 表存在性/设备映射/数据量
TestAlgorithms | 8 | 三模型加载/返回结构/准确率
TestAPI | 17 | 13 接口/三维筛选/组合筛选
TestBusinessFlow | 5 | 扫描→告警→处置→记录闭环
TestPages | 4 | 4 页面路由 200 且含标题
集成调试修复的真实 Bug
① 数据库列名不一致（空格 vs 下划线）→ 新增映射函数修复
② 监控页仪表盘初始空白 → 页面加载自动执行诊断
③ 表格按钮换行与字体重叠 → 布局比例调整 + td-wrap 类
④ 测试脚本 bytes 语法错误 → 改为 decode 后字符串判断
⑤ ECharts 重复初始化警告 → 封装 renderGauge 复用实例
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
10 / 13
Notes: 系统测试使用Python标准库unittest和Flask test_client，无需启动服务器。共编写38个自动化测试用例，分为5个测试类：TestDatabase(7个)验证4张表和数据量，TestAlgorithms(8个)验证三大算法模型，TestAPI(17个)验证13个接口和三维筛选，TestBusinessFlow(5个)验证扫描到告警到处置到记录的完整闭环，TestPages(4个)验证4个页面路由。全部38个用例在1.257秒内通过，0失败0错误。集成调试过程中发现并修复了5个真实bug，包括数据库列名不一致、仪表盘初始空白、表格字体重叠等问题。

## Slide 11
07 · AI USAGE DISCLOSURE
AI 使用披露（Vibe-Coding）
AI 辅助工具
豆包（doubao）
过程档案
7 份 prompt 档案
版本控制
完整 Git 提交历史
人工审查
100% 审查
关键提示词策略
① 任务拆解：大任务拆分为可执行子任务，单次下发单一明确需求
② 约束说明：明确技术栈、架构约束、业务场景、代码规范
③ 验收标准：每次请求明确可验证的验收条件（接口格式/功能闭环）
④ 上下文工程：修改前让 AI 先读已有代码，增量修改保证一致性
⑤ 规格驱动：先需求规格→AI 制定计划→分步实现→逐步验收
⑥ 人工接管：AI 无法修复时回滚/缩小改动/最小复现辅助定位
AI 出错案例及人工纠正
① 列名不一致：AI 生成算法用空格原名，DB 用下划线→人工新增映射函数
② 阈值不合理：AI 设 90/70 导致全红→人工调整为 85/60，得到合理分布
③ 全局 nowrap 溢出：AI 统一 nowrap 导致长文本溢出→人工新增 td-wrap 类
④ bytes 语法错误：AI 用 b"中文"→人工改为 decode 后字符串判断
⑤ ECharts 重复 init：AI 每次 init 同一 DOM→人工封装 renderGauge 复用实例
原则：AI 生成代码必须经人工审查逻辑/安全/业务适配性，测试验证后才提交
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
11 / 13
Notes: 本项目全程采用Vibe-Coding模式开发，使用豆包作为AI辅助工具。关键提示词策略包括任务拆解、约束说明、验收标准、上下文工程、规格驱动和人工接管。开发过程中AI生成代码出现了5个典型错误，包括数据库列名不一致、健康度阈值不合理、全局nowrap导致溢出、bytes语法错误和ECharts重复初始化，均经人工审查后修复。所有AI生成代码必须经人工审查逻辑、安全性和业务适配性，通过自动化测试验证后才提交到GitHub。项目保留了7份按阶段编号的prompt档案和完整的Git提交历史，满足课程设计过程考核要求。

## Slide 12
08 · SUMMARY & OUTLOOK
总结与展望
项目成果
4+13+3
4 页面 / 13 API
3 大算法模块
93.04%
故障预测测试集
准确率
38 / 38
自动化测试用例
全部通过
7 份
Vibe-Coding 过程
prompt 档案
创新点
① 三算法串联诊断：孤立森林异常检测→随机森林故障预测→特征重要度根因分析，形成完整智能诊断链
② 综合预警级别：融合异常分数与故障概率，高危/中危/正常三级判定，避免单一指标误报
③ 运维闭环：告警扫描→告警处置→运维记录自动创建，状态同步，形成可追溯闭环
不足与未来展望
① 数据规模：当前使用公开 SKAB 数据集，未来可接入真实工业现场数据，提升模型泛化能力
② 模型可解释性：可引入 SHAP/LIME 等方法，提升根因分析的可解释性和可信度
③ 实时流式处理：当前为批量分析，未来可扩展 Kafka/Flink 实时流式处理，支持多设备联动分析
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
12 / 13
Notes: 本项目完成了面向车间设备运维的智能故障预警系统，包含4个页面、13个API接口和3大算法模块，故障预测测试集准确率达到93.04%，38个自动化测试用例全部通过，保留了7份Vibe-Coding过程档案。项目有三个创新点：一是三算法串联形成完整智能诊断链，二是融合异常分数与故障概率的综合预警级别判定，三是告警到处置到运维记录的完整闭环。不足之处在于数据集规模有限、模型可解释性可进一步提升、当前为批量分析。未来可接入真实工业数据、引入SHAP可解释性方法、扩展实时流式处理能力。

## Slide 13
感谢聆听
敬请批评指正
面向车间设备运维的智能故障预警系统
北华大学 · 机械工程学院 · 智能制造工程
学生：_______________ 学号：_______________ 指导教师：_______________
面向车间设备运维的智能故障预警系统 · 课程设计答辩
13 / 13
Notes: 本课程设计完成了面向车间设备运维的智能故障预警系统，采用B/S架构，包含孤立森林异常检测、随机森林故障预测和特征重要度根因分析三大算法模块，实现了从数据采集、预处理、模型训练到系统开发、测试和部署的完整流程。全程采用Vibe-Coding模式开发，使用豆包作为AI辅助工具，保留了完整的过程档案和Git提交历史。感谢指导教师的悉心指导，敬请各位老师批评指正。